## Slide 1: Unidad 3 Sistemas de encendido
Electricidad Automotriz (MA.03.02)
Tecnología Superior en Mecánica Automotriz · Tercer período
PAO Octubre 2026 – Febrero 2027 · Diurno A / Nocturno B
Ing. Miguel Angel Minga González
Notes: Unidad 3 del PEA. Tiempo previsto: diciembre de 2026. Prácticas asociadas: 10 (ruptor), 11P1–11P5 (encendido electrónico), 12–13 (osciloscopio) y proyectos 24–25 (banco de bobinas y mando 555). Este mazo sustituye a «UNIDAD 2» y «UNIDAD 2 – Parte 2» de Electricidad Automotriz II.

## Slide 2: Contenidos de la unidad según el PEA
3.1
Introducción
3.2
Generalidades: bujías, cables y bobinas
3.2.1
Bujías
3.2.2
Cables de bujía
3.2.3
Bobinas de encendido
3.3
Encendido convencional: magneto y ruptor
3.4.1
Generador de impulsos (inductivo)
3.4.2
Efecto Hall
3.4.3
Óptico
3.4.4 – 3.4.5
DIS y COP
Notes: Orden exacto del bloque de contenidos del PEA para la Unidad 3.

## Slide 3: ¿Qué lograrás en esta unidad?
Saber
Explica la inducción y el funcionamiento de la bobina.
Distingue los sistemas: ruptor, inductivo, Hall, óptico, DIS y COP.
Interpreta oscilogramas de primario y secundario.
Saber hacer
Comprueba bujías, cables, bobinas y captadores con multímetro y osciloscopio.
Pone a punto el encendido con lámpara estroboscópica.
Calcula relaciones, ángulos, tiempos y chispas por minuto.
Ser
Respeta el peligro de la alta tensión (hasta 45 kV).
Usa el par de apriete y la herramienta correctos.
Diagnostica antes de sustituir piezas.
Notes: Resultado de aprendizaje del PEA (dominio operativo): aplica técnicas de mantenimiento y diagnóstico de sistemas de encendido.

## Slide 4: Introducción
3.1
Misión del sistema de encendido, requisitos y evolución

## Slide 5: Misión del sistema de encendido
En el motor de gasolina la mezcla aire-combustible se inflama con una chispa eléctrica entre los electrodos de la bujía.
Objetivos del sistema
1. Elevar los 12 V de la batería a la alta tensión necesaria (miles de voltios).
2. Generar la chispa en el momento preciso, cerca del PMS en compresión.
3. Distribuir la alta tensión a cada cilindro según el orden de encendido.
4. Variar el momento de la chispa con el régimen y la carga (avance).
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Notes: Sánchez (2012): el encendido afecta directamente al consumo de combustible y al rendimiento del motor.

## Slide 6: Requisitos de la chispa
5–45 kV
Tensión disponible en el secundario (según sistema)
1–2 ms
Duración de la chispa
10–100 mJ
Energía de la chispa
4–20 A
Corriente primaria (ruptor → bobinas modernas)
Tensión necesaria: aumenta con la separación de electrodos, la compresión y una mezcla pobre; disminuye con la temperatura del electrodo.
Reserva de tensión: la tensión disponible debe superar siempre a la necesaria; si no, aparecen fallos de encendido (sobre todo a altas rpm).
Mito frecuente: una bobina «más potente» no da mejor chispa si la tensión necesaria ya está cubierta (Robert Bosch, s. f.-a).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Notes: Datos de BERU (s. f.-b): tensión secundaria hasta 45 kV, corriente primaria 6–20 A en bobinas modernas, energía de la chispa 10–100 mJ. En sistemas con ruptor la tensión disponible ronda 12–20 kV y la corriente primaria unos 4 A.

## Slide 7: Evolución y clasificación de los sistemas de encendido
Sistema | Corte del primario | Avance | Distribución de AT | Tema PEA
Magneto de alta tensión | Ruptor (sin batería) | Mecánico / fijo | Distribuidor o directa | 3.3.1
Convencional por ruptor (platinos) | Ruptor mecánico | Centrífugo + vacío | Distribuidor (rotor) | 3.3.2
Transistorizado con contactos | Transistor mandado por ruptor | Centrífugo + vacío | Distribuidor | 3.3.2
Electrónico con generador inductivo (TZ-I) | Módulo electrónico | Centrífugo + vacío | Distribuidor | 3.4.1
Electrónico con generador Hall (TZ-H) | Módulo electrónico | Centrífugo + vacío | Distribuidor | 3.4.2
Electrónico con sensor óptico | Módulo / ECU | Electrónico | Distribuidor | 3.4.3
Integral (EEI) | ECU con mapa | Electrónico (cartografía) | Distribuidor | 3.4
Estático DIS (chispa perdida) | ECU / módulo | Electrónico | Bobinas dobles, sin distribuidor | 3.4.4
COP (bobina sobre bujía) | ECU / bobina con transistor | Electrónico | Una bobina por cilindro | 3.4.5
Notes: Clasificación del material anterior (SistemasEncendido.pptx) ordenada según el PEA. Corrección: DIS significa «Distributorless Ignition System» (sin distribuidor), no «Direct Ignition System».

## Slide 8: Generalidades del sistema de encendido
3.2
Principios de electromagnetismo, autoinducción e inducción mutua; componentes comunes a todos los sistemas

## Slide 9: Electromagnetismo: base de la bobina
Una corriente que recorre una bobina crea un campo magnético; con núcleo de hierro el campo se refuerza.
El campo es más intenso cuantas más espiras (N) y más corriente (I) haya.
Ley de Faraday: una variación de flujo magnético induce una f.e.m. proporcional a la rapidez de esa variación.
Ley de Lenz: la f.e.m. inducida se opone a la causa que la produce.
e = − N · ΔΦ / Δt
Consecuencia: el corte rápido de la corriente primaria (Δt muy pequeño) produce una tensión muy alta.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Notes: Sánchez (2012, cap. 1): una bobina recorrida por corriente se comporta como un imán; el núcleo de hierro dulce refuerza el campo.

## Slide 10: Autoinducción e inducción mutua
Autoinducción (en el primario)
Al cerrar el circuito: la f.e.m. se opone → la corriente sube de forma exponencial.
Al abrir: la f.e.m. se suma → pico de 200–400 V en el primario.
Inducción mutua (en el secundario)
La variación del flujo del primario induce tensión en el secundario.
La tensión se multiplica por la relación de espiras N₂ / N₁.
τ = L / R I(t) = (V / R) · (1 − e^(−t/τ)) E = ½ · L · I²
Ejemplo resuelto
Primario L = 6 mH, R = 3 Ω, 12 V → τ = 2 ms; tras 3τ = 6 ms la corriente llega al 95 % de 4 A = 3,8 A; energía E = ½ · 0,006 · 3,8² = 43 mJ.
Notes: Al cerrar, la f.e.m. de autoinducción se opone a la batería (la corriente sube lentamente); al abrir, se suma (pico de 200–400 V en el primario).

## Slide 11: Componentes comunes del sistema
1. Batería: fuente de energía (12 V).
2. Llave de contacto: alimenta el borne 15 de la bobina.
3. Bobina: transformador de baja a alta tensión.
4. Interruptor del primario: ruptor, transistor o módulo.
5. Condensador: solo en el sistema por ruptor.
6. Distribuidor: reparte la alta tensión (desaparece en DIS/COP).
7. Cables y bujías: llevan la alta tensión y producen la chispa.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 12: Bujías
3.2.1
Constitución, exigencias, grado térmico, codificación, distancia entre electrodos, montaje, diagnóstico por aspecto y comprobación

## Slide 13: Constitución de la bujía
1. Perno de conexión: recibe la alta tensión.
2. Aislador: cerámica de óxido de aluminio; resiste más de 20 kV y altas temperaturas.
3. Masa colada conductora: une perno y electrodo central; en bujías resistivas incluye una resistencia (≈ 5 kΩ) antiparasitaria.
5. Electrodo central y 6. electrodo de masa: aleaciones de níquel, platino o iridio.
8. Cuerpo metálico: rosca, hexágono y asiento con junta.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 14: Exigencias que soporta la bujía
Eléctricas
Tensiones de hasta 45 kV sin perforación del aislador.
Térmicas
Gases a más de 2 000 °C; pie del aislador entre 400 y 850 °C; choques térmicos.
Mecánicas
Presiones de combustión de hasta 100 bar y vibraciones.
Químicas
Gases corrosivos, aditivos y residuos de combustión y aceite.
Frecuencia
Una chispa cada dos vueltas: a 6 000 rpm son 3 000 chispas por minuto en cada bujía.
Vida útil
Convencional 10 000–15 000 km (NGK); platino o iridio mucho más, según fabricante.
Notes: Datos de López Alberca (2024) y BERU (s. f.-a). La cifra de 500–3 500 chispas por minuto del material anterior corresponde a una bujía de un motor de 4 cilindros entre ralentí y 7 000 rpm.

## Slide 15: Temperatura de trabajo y grado térmico
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de Sánchez (2012), con figura de NGK.
Grado térmico: capacidad de la bujía de evacuar calor hacia la culata.
Bujía caliente: aislador largo, evacua poco calor; para motores fríos y recorridos cortos.
Bujía fría: aislador corto, evacua mucho calor; para motores muy cargados o de alto rendimiento.
En NGK, a mayor número, más fría (BP5ES caliente, BP7ES fría); en Bosch es al revés.
Notes: Sánchez (2012) y NGK: la temperatura del pie del aislador debe estar entre ≈ 400 °C (autolimpieza) y 850 °C (riesgo de autoencendido).

## Slide 16: Consecuencias de un grado térmico incorrecto
Nota. Detonación. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Autoencendido. Tomado de Sánchez (2012).
Regla práctica
Bujía demasiado caliente → sobrecalentamiento, autoencendido, electrodos fundidos.
Bujía demasiado fría → hollín, derivaciones y fallos de encendido.
Usar siempre la especificada por el fabricante.
Notes: Detonación: la combustión empieza bien, pero el resto de la mezcla autodetona. Autoencendido: la mezcla se inflama antes de la chispa por un punto caliente.

## Slide 17: Codificación de las bujías
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Ejemplo: NGK BPR6ES-11
B: rosca 14 mm
P: aislador proyectado
R: con resistencia
6: grado térmico
E: rosca 19 mm
S: estándar
-11: separación 1,1 mm
Notes: Ejemplo NGK «BPR6ES-11»: B = rosca 14 mm, P = aislador proyectado, R = resistiva, 6 = grado térmico, E = alcance de rosca 19 mm, S = estándar, -11 = calibración 1,1 mm. Ejercicio del texto: interpretar «BCPR6ES-11».

## Slide 18: Distancia entre electrodos y tensión necesaria
Nota. Tomado de NGK (s. f.).
La separación típica está entre 0,7 y 1,1 mm (la mayoría 0,8–1,1); en motores muy potentes, menor.
Más separación → chispa más larga pero mayor tensión necesaria.
El desgaste por erosión aumenta la separación: más tensión, más esfuerzo para la bobina y fallos.
Calibración: con galga de alambre; doblar solo el electrodo de masa, nunca el central.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Notes: NGK: al desgastarse los electrodos aumenta la separación y con ella la tensión requerida (de ≈ 12 kV con 0,8 mm hasta 30 kV o más al final de la vida útil).

## Slide 19: Tipos de electrodos y de chispa
Chispa al aire: salta entre los electrodos a través de la mezcla.
Chispa deslizante: recorre la superficie del aislador; limpia depósitos.
Multielectrodo (2, 3 o 4 masas): más vida útil; la chispa elige el camino más corto.
Materiales: níquel (estándar), platino y iridio (larga duración, electrodo central fino que reduce la tensión necesaria).
Las bujías de platino o iridio no se limpian con cepillo metálico ni se recalibran agresivamente.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 20: Montaje y par de apriete
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de BERU (s. f.-a).
Roscar siempre a mano primero; apretar con llave dinamométrica.
Par bajo → mala evacuación de calor y fuga de compresión. Par alto → daño de rosca o del cuerpo.
Notes: Tabla de pares de BERU (s. f.-a). Con asiento plano y junta nueva se puede usar el método de giro: 1/2 a 2/3 de vuelta después de asentar a mano.

## Slide 21: Diagnóstico por el aspecto de la bujía
Normal Color gris claro a pardo. Motor y bujía correctos.
Depósitos Combustible de mala calidad o paso de aceite por segmentos.
Electrodos fundidos Sobrecalentamiento: bujía muy caliente, avance excesivo o mezcla pobre.
Engrasada Aceite: segmentos o guías de válvula desgastados.
Carbonilla seca Mezcla rica, filtro de aire sucio o bujía muy fría.
Corrosión Aditivos, humedad o vehículo parado mucho tiempo.
Nota. Tomado de López Alberca (2024), diapositivas de clase ISTS.
Notes: Interpretación del material anterior (López Alberca, 2024), revisada. La bujía es un «testigo» del estado del motor; siempre se compara con las demás del mismo motor.

## Slide 22: Comprobación de la bujía
Nota. Tomado de NGK (s. f.).
Nota. Tomado de López Alberca (2024), diapositivas de clase ISTS.
Visual: aislador sin fisuras, electrodos no redondeados, rosca sana.
Resistencia interna (bujías R): ≈ 3 a 7,5 kΩ entre perno y electrodo central.
Aislamiento: megóhmetro entre perno y cuerpo: valor muy alto (MΩ).
Calibración: comparar con la especificación.
Prueba de chispa: con probador a presión; chispa uniforme, sin fugas por el aislador.
Uso | Cambio orientativo (NGK)
Automóviles | 10 000 – 15 000 km (estándar)
Motocicletas | 3 000 – 5 000 km
Platino / iridio | Según fabricante (hasta 60 000–100 000 km)
Notes: NGK: el multímetro no detecta fugas del aislador; para eso se usa megóhmetro (≥ 400 V) o un probador de chispa con presión. La resistencia de una bujía resistiva ronda 3–7,5 kΩ.

## Slide 23: Cables de bujía
3.2.2
Constitución, tipos de supresión, resistencia y comprobación

## Slide 24: Misión y constitución de los cables de alta tensión
Llevan la alta tensión de la bobina al distribuidor y a cada bujía sin pérdidas ni derivaciones.
Requisitos: gran aislamiento, resistencia a la temperatura (≈ 200 °C), a aceites y a vibraciones.
Supresión de interferencias: su resistencia (o reactancia) atenúa las perturbaciones electromagnéticas que afectan a radio y unidades de control.
Partes: núcleo conductor, aislante de silicona o EPDM, cubierta, terminales y capuchones.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 25: Tipos de cables y valores de resistencia
Tipo | Construcción | Resistencia orientativa
Núcleo de cobre | Hilo metálico; requiere supresor en terminal o bujía | ≈ 0 Ω (más el supresor: 1–5 kΩ)
Terminal supresivo (TS / ST) | Resistencia concentrada en el terminal | 4,0 – 8,0 kΩ por cable de bujía; 1,0 – 3,0 kΩ cable de bobina
Cable supresivo (CS / SC) | Núcleo de fibra con carbón o silicona conductora | ≈ 7,5 kΩ por metro (± 40 %)
De reactancia | Hilo enrollado en espiral sobre núcleo magnético | Bajo valor óhmico, alta impedancia
Nota. Tomado de NGK (s. f.).
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Notes: Valores: Sánchez (2012) clasifica los cables en núcleo de cobre, resistencia activa y reactancia. NGK da 4–8 kΩ para cable de bujía con terminal ST y 7,5 kΩ ± 40 % por metro para cable SC. Bosch: cable supresivo 6–23 kΩ por metro.

## Slide 26: Comprobación de los cables
Nota. Tomado de NGK (s. f.).
Nota. Tomado de NGK (s. f.).
Visual: grietas, quemaduras, terminales sulfatados, capuchones rotos.
Resistencia: óhmetro extremo a extremo y comparar con el valor por longitud.
Fugas: en oscuridad y con el motor en marcha se ven chispas; o con osciloscopio.
Retirar siempre del capuchón, nunca tirando del cable.
Ejemplo resuelto
R = 7,5 kΩ/m · 0,6 m = 4,5 kΩ (2,7 – 6,3 kΩ)
Notes: Ejemplo resuelto: cable SC de 60 cm → 0,6 · 7,5 = 4,5 kΩ (rango con ± 40 %: 2,7 – 6,3 kΩ). Una lectura de 25 kΩ indica núcleo dañado.

## Slide 27: Bobinas de encendido
3.2.3
Constitución, funcionamiento como transformador, tipos, resistencias, energía y comprobación

## Slide 28: Constitución de la bobina cilíndrica
Núcleo: hierro laminado dulce.
Primario: 200–300 espiras de hilo grueso (0,5–0,8 mm).
Secundario: 20 000–30 000 espiras de hilo fino (0,06–0,08 mm).
Relación de espiras: entre 1:70 y 1:150.
Bornes: 15 (+ desde contacto), 1 (− hacia ruptor o módulo) y 4 (alta tensión).
Relleno: asfalto o resina; antiguas con aceite (Bosch lo abandonó en los años 70).
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Notes: Datos de Sánchez (2012). Bosch explica que las bobinas con aceite no soportan bien los 34 kV de los encendidos electrónicos.

## Slide 29: La bobina como transformador
V₂ / V₁ = N₂ / N₁ = m
La tensión del primario en la apertura no son 12 V sino el pico de autoinducción (200–400 V).
Ese pico se multiplica por la relación de espiras.
La tensión necesaria la fija la bujía; la disponible la fija la bobina.
Ejemplo resuelto
N₁ = 250, N₂ = 25 000 → m = 100. Pico primario 300 V → V₂ ≈ 30 kV disponibles. Si la bujía necesita 12 kV, la reserva es 18 kV.
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
Notes: Corrección: la relación de transformación da la tensión «teórica» en vacío; la tensión real de salida depende de la energía almacenada, la rapidez del corte y la carga (bujía, cables). Por eso un mismo encendido entrega 10–15 kV a una bujía sana y más a una gastada.

## Slide 30: Corriente primaria y bobinas de baja resistencia
I = V / R_total
Caso | Cálculo | Corriente
Bobina 3 Ω | 12 / 3 | 4 A
Bobina 1,5 Ω sin resistor | 12 / 1,5 | 8 A (quema platinos)
Bobina 1,5 Ω + resistor 1,5 Ω | 12 / 3 | 4 A
Arranque (borne 15a puenteado) | 9,6 / 1,5 | 6,4 A (chispa reforzada)
El resistor se puentea durante el arranque para compensar la caída de tensión de la batería.
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Notes: Ejemplo de Robert Bosch (s. f.-a): bobina de 3 Ω → 4 A; bobina de 1,5 Ω → 8 A sin resistor; con resistor previo se limita a ≈ 4 A en reposo. Medida práctica: con contacto, si en el borne 15 hay 12 V no hay resistor; si hay 7–9 V, hay resistor.

## Slide 31: Tipos de bobinas
Cilíndrica Sistemas con distribuidor.
Doble chispa (DIS) Dos salidas por bobina; chispa perdida.
Lápiz / COP Una por cilindro, sobre la bujía.
Regleta (coil rail) Varias bobinas en un cuerpo.
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a, s. f.-b), BERU (s. f.-b) y Sánchez (2012).
Notes: Evolución tomada de BERU (s. f.-b) y Bosch: cilíndrica → compacta de módulo → doble chispa (DIS) → lápiz o «stick» (COP) → regleta (coil rail).

## Slide 32: Características eléctricas de las bobinas
Parámetro | Convencional (ruptor) | Electrónica moderna
Resistencia del primario | 3 – 6 Ω (sin resistor) / 1,2 – 1,6 Ω (con resistor) | 0,3 – 0,6 Ω
Resistencia del secundario | 5 – 10 kΩ | 5 – 20 kΩ
Corriente primaria | ≈ 4 A | 6 – 20 A
Tiempo de carga (dwell) | Fijo por la leva (51–55 %) | 1,5 – 4 ms, controlado por la ECU
Tensión secundaria máxima | 15 – 25 kV | 25 – 45 kV
Energía de chispa | ≈ 20 – 50 mJ | 10 – 100 mJ
Notes: Datos de BERU (s. f.-b) para bobinas modernas y de Sánchez (2012) y Bosch para bobinas convencionales. Siempre prevalece el dato del fabricante.

## Slide 33: Comprobación de la bobina
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
1. Primario: óhmetro entre 15 (+) y 1 (−).
2. Secundario: entre 1 (o 15) y la salida de alta tensión.
3. Aislamiento: entre cada borne y la carcasa → infinito.
4. Alimentación: tensión en 15 con contacto: 12 V o 7–9 V si hay resistor.
5. Funcional: osciloscopio (oscilograma de primario y secundario) o probador de chispa.
Medición | Valor medido | Especificación | ¿Correcto?
Primario (15 – 1) |  | 3 – 6 Ω | 
Secundario (1 – 4) |  | 5 – 10 kΩ | 
Aislamiento a masa |  | ∞ (OL) | 
Notes: Valores de Sánchez (2012, técnica): primario 3–6 Ω entre 15 y 1; secundario 5–10 kΩ entre 1 y la salida de AT; aislamiento a masa infinito; consumo del primario ≤ 5 A.

## Slide 34: Fallas de las bobinas y buenas prácticas
Calor y vibración: rotura de espiras o del aislamiento.
Humedad: derivaciones y quemado interno.
Bujías gastadas o cables abiertos: la bobina trabaja a tensiones excesivas y se perfora.
Bobinas de imitación: rellenos con burbujas, núcleo mal posicionado (BERU muestra radiografías comparativas).
Montaje COP: usar herramienta extractora y grasa dieléctrica en el capuchón.
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).

## Slide 35: Sistemas de encendido convencional
3.3
3.3.1 Magneto de alta tensión · 3.3.2 Sistema por ruptor (platinos): distribuidor, condensador, ángulo de cierre, avances y puesta a punto

## Slide 36: 3.3.1 Encendido por magneto de alta tensión
Genera su propia energía: no necesita batería.
Un rotor de imanes permanentes gira con el motor e induce corriente en el primario.
Un ruptor abre el primario en el instante del encendido y el secundario genera la alta tensión.
La tensión aumenta con la velocidad; a bajas rpm la chispa es débil.
Aplicaciones: motocicletas antiguas, cortadoras de césped, motores estacionarios, aviones de pistón.
Parada: el interruptor «stop» pone el primario a masa.
Nota. Tomado de López Alberca (2024), diapositivas de clase ISTS.
Notes: Corrección: el material anterior decía «La batería convierte la energía mecánica procedente del motor en energía eléctrica»; quien lo hace en este sistema es el magneto, no la batería.

## Slide 37: 3.3.2 Encendido por ruptor: esquema
Circuito primario: batería → contacto → borne 15 → primario → borne 1 → ruptor → masa.
Condensador: en paralelo con el ruptor.
Circuito secundario: borne 4 → cable de bobina → rotor → tapa → cable → bujía → masa.
Mecanismos de avance: centrífugo (rpm) y por vacío (carga).
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).

## Slide 38: Funcionamiento: platinos cerrados y abiertos
Nota. Carga del primario. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Descarga del primario. Tomado de Sánchez (2012).
Cerrado: pasa corriente (≈ 4 A); se forma el campo; se almacena energía E = ½ L I².
Abierto: el campo cae bruscamente; se induce alta tensión en el secundario; salta la chispa.
Sin condensador: arco en los platinos, corte lento, chispa débil y platinos quemados.
La tensión de chispa (1–2 kV mientras dura el arco, 1–2 ms) es mucho menor que la tensión de encendido inicial (aguja).
Notes: Sánchez (2012): al cerrarse, la corriente crece exponencialmente (se almacena energía); al abrirse, el campo desaparece y el secundario genera la alta tensión. El condensador se carga a 200–300 V.

## Slide 39: El distribuidor
Componente con más funciones del sistema convencional:
  Distribuye la alta tensión por el rotor y la tapa según el orden de encendido.
  Aloja el ruptor, la leva y el condensador.
  Aloja los avances centrífugo y por vacío.
Gira a la mitad de rpm del cigüeñal (una vuelta por ciclo de 4 tiempos).
Comprobar: tapa sin fisuras ni carbonilla, carbón central, rotor y su resistencia (Bosch: 1,0–1,2 kΩ o 4–6 kΩ según tipo).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 40: Ruptor, leva y condensador
Ruptor: contacto fijo (yunque) y móvil (martillo) de acero al tungsteno.
Leva: tantas crestas como cilindros; abre los contactos.
Separación de contactos: 0,40–0,45 mm (verificar cada 20 000 km, sustituir cada 40 000 km).
Condensador: dos hojas de estaño o aluminio con dieléctrico; capacidad ≈ 0,2–0,3 µF.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Notes: Corrección: el material anterior decía que el condensador «controla los picos producidos por el secundario». En realidad está en el primario, en paralelo con el ruptor, y absorbe la f.e.m. de autoinducción para evitar el arco en los contactos y acelerar el corte.

## Slide 41: Ángulo de cierre (dwell)
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
α_chispas = 360° / z (eje distribuidor)
Dwell % = α_cierre / α_chispas · 100
Ejemplo resuelto
Motor | Ángulo entre chispas | Cierre (55 %) | Apertura
4 cilindros | 360/4 = 90° | 49,5° | 40,5°
6 cilindros | 360/6 = 60° | 33° | 27°
8 cilindros | 360/8 = 45° | 24,75° | 20,25°
Contactos muy separados: dwell pequeño → bobina poco cargada a altas rpm.
Contactos muy juntos: dwell grande → arco y platinos quemados.
Notes: Sánchez (2012): ángulo dwell = porcentaje del período con contactos cerrados; ajuste 51–55 %. Ajustar el dwell antes que el avance, porque cambiarlo altera el punto de encendido.

## Slide 42: Ejemplo resuelto: tiempo de carga y chispas por minuto
Ejemplo resuelto
Datos: motor de 4 cilindros a 5 000 rpm; dwell 55 %.
1. rpm del distribuidor: 5 000 / 2 = 2 500 rpm
2. Chispas por minuto: 2 500 · 4 = 10 000 chispas/min (Bosch)
3. Período entre chispas: 60 / 10 000 = 6 ms
4. Tiempo de carga: 0,55 · 6 = 3,3 ms
5. Con τ = 2 ms: I = 4 · (1 − e^(−3,3/2)) = 3,2 A (80 %)
6. A 7 000 rpm: período 4,3 ms; carga 2,4 ms → I = 2,8 A (70 %): menos energía (E ∝ I²).
Chispas/min = (n_motor / 2) · z
T = 60 / chispas por minuto
t_carga = Dwell · T
Notes: Este cálculo explica por qué el encendido por ruptor pierde energía a altas rpm y por qué los sistemas electrónicos regulan el dwell en tiempo (ms) y no en grados.

## Slide 43: Avance del encendido: ¿por qué?
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
La combustión dura ≈ 2 ms; a más rpm el pistón recorre más grados en ese tiempo.
Avance correcto (Za): presión máxima poco después del PMS.
Avance excesivo (Zb): pico muy alto antes del PMS → detonación («cascabeleo»).
Avance escaso (Zc): pico bajo y tardío → pérdida de potencia, calentamiento, consumo.
Ejemplo resuelto
Retardo de combustión 2 ms. A 1 000 rpm = 6 °/ms → 12°. A 4 000 rpm = 24 °/ms → 48°. Por eso el avance crece con las rpm.
Notes: Sánchez (2012, fig. 1.42): la presión máxima debe alcanzarse ≈ 15–25° después del PMS. Como la combustión tarda un tiempo casi constante, a más rpm hay que adelantar la chispa.

## Slide 44: Avance centrífugo y por vacío
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Centrífugo: contrapesos que se abren con las rpm y giran la leva respecto al eje.
Por vacío: cápsula con membrana conectada al colector; con carga parcial (mucho vacío) gira la placa portarruptor.
A plena carga: poco vacío → solo actúa el centrífugo.
Notes: Curvas típicas del texto: el centrífugo empieza ≈ 1 200 rpm y llega a ≈ 30° a 4 000 rpm; el de vacío actúa con carga parcial y aporta ≈ 20°. Avance total = inicial + centrífugo + vacío.

## Slide 45: Puesta a punto con lámpara estroboscópica
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
1. Verificar separación de platinos y dwell (51–55 %).
2. Desconectar y tapar el tubo de vacío.
3. Motor en ralentí especificado (750–800 rpm).
4. Pinza inductiva en el cable de la bujía 1.
5. Apuntar la lámpara a las marcas de la polea: deben coincidir con el avance inicial.
6. Si no coinciden, aflojar el distribuidor y girarlo; reapretar y volver a medir.
7. Subir rpm: comprobar centrífugo; conectar vacío: comprobar avance por depresión.
Notes: Procedimiento de Sánchez (2012, prácticas 1 y 2). Práctica 10 de la guía. Avance inicial típico 6–10° APMS a ralentí (dato del fabricante).

## Slide 46: Transistorizado con contactos (transición)
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Emisor al primario, colector a masa, base a los contactos (montaje darlington T1–T2).
Los platinos ya no se queman: duran mucho más.
Sigue teniendo los inconvenientes mecánicos (desgaste del patín, rebote a altas rpm).
El diodo D protege al transistor de los picos inversos.
Notes: Sánchez (2012, cap. 2): el ruptor solo maneja la corriente de base del transistor (darlington); así dura más y la corriente del primario puede ser mayor.

## Slide 47: Oscilograma de primario y secundario (ruptor)
Nota. Secundario. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Primario. Tomado de Sánchez (2012).
Tramo (secundario) | Qué representa
A – B: aguja de encendido | Tensión necesaria para iniciar la chispa (8–15 kV)
C – D: línea de chispa | Tensión de arco (1–2 kV) durante 1–2 ms
D – E: amortiguación | Energía residual que oscila y se disipa
E – A: tramo de cierre | Contactos cerrados (dwell); pequeña oscilación al cerrar
Primario: pico de 150–300 V en la apertura, oscilaciones y vuelta a 12 V.
Notes: Fases según Sánchez (2012) y el material anterior. Práctica 12 de la guía (osciloscopio Hantek 1008C con sonda de alta tensión).

## Slide 48: Sistemas de encendido eléctricos y electrónicos
3.4
3.4.1 Generador de impulsos · 3.4.2 Efecto Hall · 3.4.3 Óptico · 3.4.4 DIS · 3.4.5 COP

## Slide 49: Ventajas del encendido electrónico
Sin desgaste
Se eliminan platinos y condensador: no hay reglaje periódico.
Más energía
Bobinas de baja resistencia: más corriente y tensión a altas rpm.
Dwell variable
El módulo regula el tiempo de cierre según las rpm (cierre controlado).
Limitación de corriente
Protege la bobina; corte de corriente en reposo (ccr).
Precisión
El punto de encendido no se altera con el uso.
Menos emisiones
Combustión más completa en todo el rango de rpm.
Notes: Robert Bosch (s. f.-a): sin platinos ni condensador, la tensión de encendido se mantiene constante y el punto de encendido no se desajusta.

## Slide 50: Estructura del encendido electrónico con distribuidor
Generador de impulsos: sustituye al ruptor dentro del distribuidor (inductivo, Hall u óptico).
Unidad de mando (módulo): conforma la señal, controla el dwell y corta el primario con un transistor de potencia.
Bobina de baja resistencia: más energía.
Mantiene distribuidor, cables y avances mecánicos.
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).

## Slide 51: Bloques de la unidad de mando (TSZ-I)
2a Conformador de impulsos: convierte la señal alterna en rectangular.
2b Control del ángulo de cierre: ajusta el tiempo de carga con las rpm.
2c Excitador: amplifica la señal.
2d Etapa final darlington: corta o da paso a la corriente primaria.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 52: Encendido con generador de impulsos (inductivo)
3.4.1
TSZ-I / TZ-I: constitución, señal, comprobación y diagnóstico

## Slide 53: Generador de impulsos inductivo: constitución
1. Imán permanente.
2. Bobinado de inducción con núcleo (estator).
3. Entrehierro: ≈ 0,5 mm entre dientes del rotor y del estator.
4. Rotor de acero: tantos dientes como cilindros, en el eje del distribuidor.
No necesita alimentación: genera su propia señal alterna.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 54: Principio y forma de la señal inductiva
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Al acercarse el diente disminuye el entrehierro → aumenta el flujo → tensión positiva.
Diente enfrentado: flujo máximo constante → tensión cero (punto de encendido tz).
Al alejarse → tensión negativa.
La amplitud crece con las rpm (de ≈ 0,5 V en arranque a más de 100 V a régimen máximo).
f = z · n / 2
Ejemplo resuelto
4 cilindros a 3 000 rpm: f = 4 · 3 000 / 2 = 6 000 impulsos/min = 100 Hz.
Notes: Sánchez (2012): F = z · n / 2 para el generador en el distribuidor. Cuando el diente está enfrentado la tensión pasa por cero: ese es el instante de encendido tz.

## Slide 55: Distribuidor con generador inductivo
1. Contrapesos del avance centrífugo.
2. Cápsula de vacío.
5. Disco polar del generador.
6. Rotor sincronizador.
La unidad electrónica (bloque TSZ-I) suele ir fuera del distribuidor.
Algunos fabricantes usan generadores de un solo diente.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 56: Comprobación del generador inductivo y del módulo
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Prueba | Cómo | Valor orientativo
Resistencia del captador | Óhmetro en los 2 cables del generador | Bosch TZ-I 1,0–1,2 kΩ · Toyota 140–180 Ω
Aislamiento | Cada cable a masa | ∞
Entrehierro | Galga no magnética | 0,2–0,4 mm (Toyota) / ≈ 0,5 mm
Señal | V~ arrancando u osciloscopio | > 0,5 V CA arrancando; senoidal
Alimentación del módulo | Contacto puesto | ≈ 12 V (borne 15) y masa (31)
Salida al primario | Lámpara LED o osciloscopio en borne 1 | Destellos / pulsos al arrancar
Notes: Valores: Robert Bosch (s. f.-a) indica 1,0–1,2 kΩ para el generador TZ-I; el manual Toyota da 140–180 Ω para su bobina captadora. Siempre usar el dato del vehículo.

## Slide 57: Ángulo de cierre controlado electrónicamente
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
El módulo fija un tiempo de carga (ms), no un ángulo fijo.
S₁ correcto; S₂ demasiado pequeño (bobina poco cargada); S₃ demasiado grande (calentamiento).
Limitación de corriente: la etapa final limita la corriente (zona plana t₁*) para no dañar la bobina.
Corte en reposo (ccr): con contacto y motor parado, el módulo corta la corriente al cabo de ≈ 1 minuto.
Notes: Sánchez (2012, fig. 2.17): desplazando el nivel de disparo sobre la señal inductiva el módulo alarga o acorta el tiempo de cierre; a más rpm, cierre más largo en grados para conservar los ms de carga.

## Slide 58: Encendido con generador de efecto Hall
3.4.2
TSZ-H / TZ-H: efecto Hall, constitución, señal cuadrada y comprobación

## Slide 59: El efecto Hall
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Los electrones se desvían hacia un lado por la fuerza de Lorentz.
Aparece la tensión Hall (milivoltios), proporcional al campo.
Un circuito integrado la amplifica y la convierte en señal cuadrada.
Ventaja: la señal no depende de la velocidad (sirve desde 0 rpm).
Necesita alimentación: ≈ 5 a 12 V desde el módulo o la ECU.
Notes: Sánchez (2012, fig. 2.22): una pastilla semiconductora recorrida por corriente, sometida a un campo magnético perpendicular, presenta una diferencia de tensión entre sus lados (tensión Hall).

## Slide 60: Generador Hall en el distribuidor
1. Pieza guía.
2. Entrehierro.
3. Soporte cerámico con circuito integrado Hall e imán.
5. Pantallas del tambor obturador: tantas como cilindros.
9. Cable trifilar: alimentación (+), masa (−) y señal (o).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 61: Funcionamiento y señal Hall
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Pantalla en el entrehierro: desvía el campo → tensión Hall baja.
Ventana libre: campo sobre el integrado → tensión Hall alta.
El ancho de la pantalla determina el ángulo de cierre.
Notes: Sánchez (2012): la tensión Hall es de 4–6 V; en la salida del módulo la señal vale 5–12 V con la ventana descubierta y 0–0,5 V con la pantalla en el entrehierro (según el montaje la lógica puede invertirse).

## Slide 62: Comprobación del sistema Hall
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Paso | Medición | Valor esperado
1. Alimentación | Entre (+) y (−) del conector con contacto | ≈ 5 – 12 V (según sistema)
2. Masa | Caída entre (−) del sensor y masa | < 0,1 V
3. Señal | Entre (o) y (−), girando el motor a mano | Alterna entre ≈ 0,4 V y 9–11 V
4. Con osciloscopio | Señal con el motor arrancando | Onda cuadrada nítida
5. Salida del módulo | Lámpara LED o osciloscopio en borne 1 | Pulsos al arrancar
Precaución: nunca medir resistencia en el sensor Hall (es un circuito integrado) ni puentear la señal a positivo.
Notes: Bosch: la prueba del sensor Hall se hace con el sensor conectado; con osciloscopio debe verse una onda cuadrada de flancos limpios. Con voltímetro, girando el motor a mano, la tensión salta entre bajo y alto.

## Slide 63: Encendido con sensor óptico
3.4.3
Emisor de luz, disco ranurado y fotodiodo o fototransistor

## Slide 64: Constitución y funcionamiento del sensor óptico
Un LED emite luz infrarroja hacia un fotodiodo o fototransistor.
Entre ambos gira un disco con ranuras unido al eje del distribuidor.
Cuando una ranura deja pasar la luz, el fotodiodo conduce: señal cuadrada.
Suelen tener dos pistas: muchas ranuras (rpm, 1° de resolución) y pocas (posición de cilindros).
Ejemplos: distribuidores de Nissan y Mitsubishi de los años 90.
Nota. Tomado de López Alberca (2024), diapositivas de clase ISTS.
Notes: El PEA incluye el sistema óptico (3.4.3); en el material anterior solo había texto. Se añade el esquema y la comprobación.

## Slide 65: Ventajas, inconvenientes y comprobación del óptico
Ventajas
Señal cuadrada independiente de la velocidad.
Alta resolución angular (muchas ranuras).
Sin piezas en contacto.
Inconvenientes
Sensible a suciedad, aceite y humedad dentro del distribuidor.
El LED se degrada con el calor.
Necesita alimentación.
Comprobación
Alimentación (≈ 5 o 12 V) y masa en el conector.
Señal: girar el motor a mano; voltímetro alterna 0 / 5 V.
Osciloscopio: dos trenes de pulsos limpios.
Inspección y limpieza del disco.
Notes: Mantenimiento: limpiar el disco y la óptica; la suciedad o el aceite dentro del distribuidor provocan fallos intermitentes.

## Slide 66: Encendido electrónico integral (EEI): transición al DIS
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Sensor rpm y PMS: inductivo frente a corona de 60 − 2 dientes.
Carga: sensor MAP o caudalímetro.
Correcciones: temperatura, picado (sensor de detonación), batería.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
El distribuidor solo reparte la alta tensión; el siguiente paso fue eliminarlo (DIS).
Notes: Sánchez (2012): se suprimen avances mecánicos y generador del distribuidor; la ECU calcula el avance a partir de rpm/posición (corona dentada), presión del colector (MAP) y temperatura, con una cartografía 3D.

## Slide 67: Sistema de encendido DIS (sin distribuidor)
3.4.4
Encendido estático por chispa perdida: bobinas dobles, funcionamiento, polaridad y comprobación

## Slide 68: Estructura del encendido DIS estático
DIS = Distributorless Ignition System: sin distribuidor.
Componentes: unidad de control con etapas de potencia, bobinas dobles (una por cada 2 cilindros), sensor de rpm/PMS, MAP, temperatura.
No hay rotor ni tapa: menos pérdidas, menos interferencias y nada que desgastar.
El momento de encendido lo calcula la ECU con su cartografía.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 69: Chispa perdida: funcionamiento
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Cada bobina tiene un primario y un secundario con salida por ambos extremos.
Las dos bujías están en serie con el secundario.
4 cilindros: pares 1-4 y 2-3.
6 cilindros: pares 1-4, 2-5 y 3-6.
La chispa perdida necesita muy poca tensión (escape a baja presión).
Ejemplo resuelto
Bobina disponible 15 kV: cilindro en compresión 10 kV + cilindro en escape 5 kV (ejemplo de la estrategia DEPHIA).
Notes: Sánchez (2012, fig. 2.46): en un motor 1-3-4-2, los cilindros 1 y 4 llegan juntos al PMS; uno está en compresión (chispa útil) y el otro en escape (chispa perdida). La tensión se reparte: la mayor parte en la bujía en compresión.

## Slide 70: Polaridad de las bujías en DIS
Una bujía de cada par trabaja con polaridad positiva (chispa de masa a central) y la otra negativa.
La bujía con polaridad «invertida» necesita más tensión y desgasta más el electrodo de masa.
Recomendación: bujías de doble platino o iridio en sistemas de chispa perdida.
Estrategia DEPHIA (PSA): la ECU mide la tensión entre bujías para saber qué cilindro está en compresión sin sensor de fase.
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
Notes: Material anterior (SistemasEncendido.pptx): la corriente de alta recorre una bujía del electrodo central a masa y la otra al revés. Por eso en DIS se recomiendan bujías con electrodos de platino en ambos lados o de doble platino.

## Slide 71: Comprobación de la bobina DIS
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
Prueba | Bornes | Valor orientativo
Primario de cada bobina | Positivo común (15) y cada mando | 0,5 – 1,0 Ω
Secundario de cada bobina | Entre las dos salidas de AT del par (1-4, 2-3) | 5 – 15 kΩ
Aislamiento | Cada borne a la carcasa | ∞
Alimentación | Borne 15 con contacto | 12 V
Mando | Lámpara LED / osciloscopio en cada mando | Pulsos alternos al arrancar
BERU: con contacto puesto, entre los contactos 1 y 4 del conector debe haber ≥ 11,5 V.
Notes: Valores de Sánchez (2012, fig. 2.48): bobina de cuatro salidas con resistencia de primario 0,51 Ω y de secundario 9,1 kΩ. Comprobar los dos primarios y los dos secundarios por separado.

## Slide 72: Sistema de encendido COP
3.4.5
Coil On Plug: bobina individual sobre cada bujía, constitución, mando y diagnóstico

## Slide 73: Encendido COP: una bobina por cilindro
COP = Coil On Plug: cada bujía tiene su bobina encima.
No hay cables de alta tensión: mínimas pérdidas e interferencias.
La ECU manda cada bobina por separado según el orden de encendido; necesita sensor de fase (árbol de levas).
Las bobinas pueden incluir la etapa de potencia (3 o 4 cables: +12 V, masa, señal IGT y, en algunos, IGF).
Rendimiento: hasta 25 % mejor que la distribución estática (Sánchez, 2012).
Nota. Tomado de Sánchez (2012).

## Slide 74: Constitución de la bobina COP
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
Primario y secundario concéntricos sobre núcleo magnético.
Diodo de alta tensión: suprime la chispa de activación.
Resorte y resistencia supresora en el capuchón.
Capuchón de silicona: aislamiento; usar grasa dieléctrica.
Nota. Tomado de Sánchez (2012).
Notes: Sánchez (2012, fig. 2.52) y BERU (s. f.-b): el diodo de alta tensión evita la chispa al cerrar el primario (chispa de activación), que podría encender la mezcla antes de tiempo.

## Slide 75: Variantes: independiente y simultáneo
Nota. Independiente. Tomado de Sánchez (2012).
Nota. Simultáneo. Tomado de Sánchez (2012).
En el simultáneo se mantiene la lógica de chispa perdida con la mitad de bobinas; cada bobina va sobre una bujía y alimenta por cable a su pareja.
Notes: Sánchez (2012): encendido independiente (una bobina por cilindro, figs. 2.52–2.53) y simultáneo (una bobina sobre una bujía y conectada por cable a la otra, figs. 2.54–2.55).

## Slide 76: Mando de la bobina COP: señales IGT e IGF
Nota. Tomado de López Alberca (2024), diapositivas de clase ISTS.
Nota. Tomado de López Alberca (2024), diapositivas de clase ISTS.
Terminal | Señal típica | Medición
+B (15) | 12 V con contacto | Voltímetro
Masa | < 0,1 V de caída | Voltímetro en arranque
IGT | Pulsos de 0 – 5 V (2 – 4 ms) | Osciloscopio / lápiz lógico
IGF | Confirmación a la ECU | Osciloscopio
Notes: Material anterior (ea2b) y Toyota: la ECU envía IGT (pulso de 5 V cuya duración es el tiempo de carga); la bobina devuelve IGF como confirmación de chispa. Sin IGF la ECU puede cortar la inyección de ese cilindro.

## Slide 77: Diagnóstico de fallos de encendido en DIS / COP
1
Escáner
Leer DTC P0300–P0304 (fallo de encendido) y datos de misfire.
2
Bujía
Estado, calibración y fugas por el capuchón.
3
Intercambio
Cambiar bobina de cilindro: ¿el fallo se mueve?
4
Alimentación
12 V, masa e IGT en el conector.
5
Resistencias
Primario y secundario (si la bobina no lleva electrónica).
6
Osciloscopio
Oscilograma de secundario con sonda capacitiva.
¡Nunca hacer saltar chispa sin bujía conectada a masa: se perfora la bobina o se daña la ECU!
Notes: Método de intercambio: si el fallo «viaja» con la bobina, la bobina es la culpable; si se queda en el cilindro, revisar bujía, inyector o compresión.

## Slide 78: Oscilogramas en sistemas electrónicos
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
Nota. Tomado de Robert Bosch (s. f.-a).
Anomalía en el oscilograma | Causa probable
Aguja muy alta en un cilindro | Bujía con mucha separación, cable abierto, mezcla pobre
Aguja muy baja | Bujía con poca separación o en cortocircuito, carbonilla
Línea de chispa corta | Resistencia alta en el secundario
Línea de chispa inclinada / irregular | Combustión irregular, mezcla, compresión
Sin oscilaciones de amortiguación | Espiras en cortocircuito en la bobina
Tramo de cierre irregular | Módulo o etapa de potencia defectuosa
Interpretar siempre comparando todos los cilindros.
Notes: BERU (s. f.-b): tensión de encendido 10–15 kV, línea de chispa 1–2 kV durante 1,3–2 ms. En sistemas COP el oscilograma de secundario se toma con sonda capacitiva sobre la bobina o en el primario. Prácticas 12 y 13.

## Slide 79: Seguridad con la alta tensión
Nota. Tomado de BERU (s. f.-b).
No tocar cables, bobinas ni bujías con el motor en marcha o arrancando.
Desconectar el contacto antes de manipular el sistema.
Usar alicates aislados y pinzas inductivas o capacitivas para medir.
No dejar cables de alta desconectados al arrancar (dañan la bobina y la ECU).
Personas con marcapasos no deben trabajar en sistemas de encendido en funcionamiento.
Notes: BERU: «Alta tensión, peligro de muerte». Los sistemas electrónicos pueden superar 40 kV con energía suficiente para provocar lesiones, sobre todo en personas con marcapasos.

## Slide 80: Prácticas de taller de la unidad
Tema | Práctica | Contenido
3.2 – 3.3 | Práctica 10 | Encendido convencional por ruptor: bujías, cables, bobina, dwell y puesta a punto
3.4.1 | Práctica 11 P1 | Encendido transistorizado con generador inductivo (TSZ-I)
3.4.2 | Práctica 11 P2 | Encendido con generador Hall (TZ-H)
3.4.4 | Práctica 11 P3 | Encendido DIS (chispa perdida)
3.4.5 | Práctica 11 P4 | Encendido COP
3.4 | Práctica 11 P5 | Práctica integradora comparativa de sistemas
3.3 – 3.4 | Prácticas 12 – 13 | Osciloscopio en el sistema de encendido (Hantek 1008C)
Proyecto | Prácticas 24 – 25 | Banco de bobinas con Arduino + IGBT y mando con 555
Notes: Numeración unificada de la guía de prácticas (sílabo Oct 2026 – Feb 2027).

## Slide 81: Ideas clave de la unidad
1
La bobina transforma 12 V en miles de voltios por autoinducción e inducción mutua.
2
La energía almacenada es E = ½·L·I²; depende del tiempo de carga (dwell).
3
Bujía: grado térmico, separación y par de apriete correctos; su aspecto delata el motor.
4
Cables: resistencia por longitud; terminales TS 4–8 kΩ, SC ≈ 7,5 kΩ/m.
5
Ruptor: dwell 51–55 %, condensador en paralelo, avance centrífugo + vacío.
6
Inductivo: señal alterna (f = z·n/2). Hall y óptico: señal cuadrada con alimentación.
7
DIS: bobinas dobles y chispa perdida; COP: una bobina por cilindro, mando IGT/IGF.
8
Diagnóstico: escáner, intercambio de bobinas, resistencias y osciloscopio.
Notes: Repaso para el examen de unidad.

## Slide 82: Autoevaluación
1. El condensador del encendido convencional está: a) en serie con el secundario; b) en paralelo con el ruptor; c) en serie con la batería.
2. Calcule el ángulo entre chispas y el ángulo de cierre (55 %) para un motor de 6 cilindros.
3. Una bujía con electrodos fundidos indica: a) mezcla rica; b) aceite; c) sobrecalentamiento.
4. ¿Qué frecuencia da un generador inductivo de 4 dientes con el motor a 2 500 rpm?
5. El sensor Hall: a) genera su propia tensión; b) necesita alimentación y da señal cuadrada; c) da señal senoidal.
6. En un DIS 1-3-4-2, ¿qué bujías saltan a la vez y cuál recibe más tensión?
7. ¿Qué resistencia debe tener un cable SC de 80 cm (7,5 kΩ/m)?
Notes: Respuestas: 1) b; 2) 6 cilindros: 60°, cierre 33°; 3) c; 4) f = 4·2500/2 = 5000 imp/min = 83,3 Hz; 5) b; 6) cilindros 1 y 4, el de compresión recibe la mayor tensión; 7) 0,8·7,5 = 6 kΩ.

## Slide 83: Ejercicios propuestos (trabajo autónomo)
1. Una bobina tiene 250 espiras en el primario y 30 000 en el secundario. Calcule la relación de transformación.
2. Primario de 10 mH y 3 Ω a 18 V (pico de batería con alternador): calcule τ, la corriente tras 5 ms y la energía almacenada.
3. Motor de 4 cilindros a 6 000 rpm con dwell 55 %: chispas por minuto, período y tiempo de carga.
4. Una bobina de 1,5 Ω se monta sin resistor en un sistema de ruptor. ¿Qué corriente circula? ¿Y con resistor de 1,5 Ω?
5. Si la combustión tarda 2 ms, ¿cuántos grados de avance hacen falta a 3 000 rpm?
Notes: Soluciones: 1) m = 120; 2) τ = 3,3 ms; I(5 ms) = 6·(1−e^−1,5) = 4,66 A; E = 0,5·0,01·4,66² = 109 mJ; 3) 4 cil. a 6000 rpm: 12 000 chispas/min, T = 5 ms, carga 2,75 ms; 4) 12/1,5 = 8 A; con resistor 1,5 Ω: 4 A; 5) 2 ms a 3000 rpm = 18 °/ms → 36°.

## Slide 84: Referencias
BERU. (s. f.-a). Todo sobre las bujías de encendido [Manual técnico]. Federal-Mogul.
BERU. (s. f.-b). Todo sobre las bobinas de encendido [Manual técnico]. Federal-Mogul.
López Alberca, C. J. (2024). Electricidad Automotriz II: Unidad 2, sistemas de encendido [Diapositivas de clase]. Instituto Superior Tecnológico Sudamericano.
NGK. (s. f.). Cables y bujías de encendido [Manual técnico].
Robert Bosch. (s. f.-a). Sistemas de encendido [Material de capacitación]. Robert Bosch Ltda.
Robert Bosch. (s. f.-b). Sistemas de encendido: bobinas, cables y componentes [Catálogo técnico].
Sánchez, E. (2012). Sistemas auxiliares del motor. Macmillan Profesional.
Toyota Motor Corporation. (s. f.). Manual de entrenamiento: sistema de encendido (Vol. 3, Etapa 2).
Notes: Formato APA 7.

## Slide 85: ¡Gracias!
Próxima unidad: Circuitos eléctricos auxiliares (U4)
¡Hacemos gente de talento!